| 屏東縣新建公共建築物供行動不便使用者使用設施設計建築師自主檢查表 |
| --- |
| 建物名稱： | 設計建築師： （簽章） |
| 建物地點： |  |
| 公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施設備勘檢人員 培訓講習結業證書證號： |  |
| 設施 | 序 | 規範 | 勘檢標準 | 設置規定 | 設置符合 | 設置不符 | 備 註 |
| 一、室外通路 | 1 | 202.2 | 通路上高低差：≦0.5cm，如在0.5～3cm應作1/2斜角處理。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 202.3 | 通路地面；應平整、堅固、防滑。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 203.1 | 適用範圍：建築線(道路或人行道)至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間設有引導設施之通路，應符合本規定。 |  |  |  | 「ˇ」指應設置； |
|  | 4 | 203.2.1 | 引導標誌：與建築物室外主要通路不同時， 應於室外主要通路入口處設置。 |  |  |  | 「○」自由設置。 |
|  | 5 | 203.2.2 | 坡度：≦1/15【超過者依規範206規定設置坡道】。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 203.2.3 | 淨寬：通路淨寬度≧130cm。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 203.2.4 | 排水：無遮蓋戶外通路應考量排水，可往路拱兩邊排水，洩水坡度1/100~2/100。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 203.2.5 | 開口：通路上行進方向如設置格柵，開口寬度≦1.3cm。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 203.2.6 | 通路懸空突出物：≦10cm（＞10cm且必要者應設警示設施）通路淨高＜200cm。 |  |  |  |  |
| 二、坡道及 扶手 | 1 | 206.2.1 | 引導標誌（指示坡道位置）：設於主要入口處，或入口及沿路轉彎處設。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 206.2.2 | 寬度：淨寬≧90cm；若坡道為取代樓梯者(即未另設樓梯者)則淨寬≧150cm。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 206.2.3 | 坡度：≦1/12。得放寬：高差≦20、5、3cm其坡度≦1/10、1/5、1/2。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 206.2.4 | 地面平整（不得設導盲磚或其他妨礙輪椅行進之舖面）、堅固、防滑。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 206.3 | 平台：起、終點及轉彎平台≧150×150cm；高差75cm有長度≧150cm中間平台。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 206.4.1 | 坡道邊緣防護：兩側防護緣高≧5cm且不得超出扶手內緣垂直投影線外 或設防護桿板距地面下緣≦5cm。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 206.4.2 | 與鄰地高差＞75cm時，護欄高度≧110cm；十層以上者≧120cm。 ※207.3.3：若用於小學，高度則各降低10cm |  |  |  |  |
|  | 8 | 206.5.1＆2 | 兩側連續扶手（坡高＞20cm者）；單道高度75cm，雙道高度85cm、65cm。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 207.2.2＆3 | 形狀：圓形(直徑2.8～4cm)其他形狀(外緣周邊9~13cm)表面：不得有突出或勾狀物。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 207.3.2＆4 | 扶手距壁：3～5cm間隔，握把上方淨高≧45cm。端部處理：做防勾撞處理。 |  |  |  |  |
| 三、避難層出入口 | 1 | 205.2.1 | 出入口：兩邊平台120cm範圍內應平整、堅硬、防滑，無高低差，且坡度≦1/50。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 205.2.2 | 出入口前平台：淨寬、淨深均≧150cm，坡度≦1/50。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 205.2.2 | 門檻：地面順平、避免設門檻，外門得以溝槽止水。 若設門檻：≦3cm，0.5~3cm-1/2斜角。 |  |  |  |  |
| 四、室內出入口 | 1 | 205.2.1 | 出入口：兩邊之地面120cm範圍：平整、堅硬、防滑，無高低差，且坡度≦1/50。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 205.2.3 | 地面順平不得設門檻；通行淨寬≧80cm（門內框≧90cm減門扇厚）。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 205.2.4 | 操作空間：單扇門側邊應留設適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 205.3 | 驗（收）票口：淨寬≧80cm，前後地板應順平，且地面坡度≦1/50。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 205.4.1 | 若為自動門應橫開，離地15～25及50～75cm處有感應可自動停止並重開。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 205.4.2 | 不得使用旋轉門；若門扇或牆板整片透明， 120～150cm處設告知標示。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 205.4.3 | 門把：應採容易操作之型式，不得使用喇叭鎖，高度75～85cm。 |  |  |  |  |
| 設施 | 序 | 規範 | 勘檢標準 | 設置規定 | 設置符合 | 設置不符 | 備 註 |
| 五、室內通路走廊 | 1 | 204.2.1 | 地面坡度：≦1/50（或依規範設置坡道）。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 204.2.2 | 通路寬度：開門後，通行淨寬≧120cm。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 204.2.3 | 迴轉空間：寬度≧150cm； 或每隔10m、盡頭或距盡頭≦3.5m處應有150×150cm空間。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 204.2.4 | 突出物限制：淨高≧190cm；兩邊牆面60~190cm範圍不得設有10cm以上之懸空突出物，若為必要設置之突出物，應設置警示防撞設施。 |  |  |  |  |
| 六、樓梯 | 1 | 301.1＆301.1.3 | 型式：不得設旋轉梯及梯級間無垂直板之露空式樓梯。 戶外樓梯：應注意排水，若樓梯動線有落水口，則開口≦1.3㎝。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 301.2 | 地板表面：樓梯平台、梯級表面為防滑材料。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 302.1 | 樓梯底版：淨高度未及190cm處設防護措施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 302.2 | 樓梯轉折設計：往上梯級部份，起始梯級應退ㄧ階。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 302.3 | 樓梯平台：不得有梯級或高低差。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 303.1 | 級高、級深統一；級高(R)≦16cm，級深(T)≧26cm，且55cm≦2R+T≦65cm。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 303.2 | 梯級鼻端：梯級踏面不得突出，梯級突沿彎曲半徑≦1.3cm，超出踏板之突沿斜面≦2cm。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 303.3＆4 | 防滑條：設於梯級邊緣水平踏面，並與踏面順平。防護緣高度﹕≧5cm。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 304.1 | 兩側扶手：應連續不得中斷；高度距梯鼻75-85cm（雙道者65、85cm)； 另平台外側扶手：得不連續。若二平台(或樓板)間之高差≦20cm：得不設扶手。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 304.2 | 扶手端部：水平延伸≧30cm，防勾撞處理，不突出走道。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 305.1 | 終端警示：距梯級終端30cm處，應設置深度≧30cm、顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。 |  |  |  |  |
| 七、昇降設備 | 1 | 403.1 | 入口引導：主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 403.2 | 昇降機引導：點字呼叫鈕前方30cm處地板，作30×60cm不同材質處理。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 403.3 | 主要入口樓層標誌：突出牆壁標誌(下緣距地面200~220cm、尺寸≧15cm)平行牆面標誌(下緣距地面90~150cm、尺寸≧5cm) |  |  |  |  |
|  | 4 | 902.1＆2 | 無障礙標誌：應符合圖902.1規定之比例。顏色：圖樣顏色與底色、標誌底色與壁面顏色明顯不同。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 404.1 | 輪椅迴轉空間：昇降機出入口樓地板無高差，坡度≦1/50，直徑≧1.5m凈空間。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 404.2 | 昇降機呼叫鈕：呼叫鈕中心線高度距地面110cm，點字設於呼叫鈕左邊，尺寸為長、寬各≧2cm、或直徑≧2cm。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 404.3 | 昇降機入口觸覺裝置：入口兩側門框或牆柱裝設顯示樓層的點字及數字板（數字與底板顏色明顯不同）。位置：板中心線距地面135cm。浮凸字尺寸：長寬各≧8cm（單1字）；寬≧6cm、長≧8cm(2個字以上) |  |  |  |  |
|  | 8 | 405.1 | 昇降機門：水平開啟、設自動開關、自動感應裝置（離地15~25、50~75cm處可感應自動停止並重新開啟）。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 405.2 | 梯廳等待開至關、機廂內按鈕完全開啟時間≧5秒。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 405.3 | 機廂出入口：機廂與樓地板面保持平整，水平空隙﹕≦3.2cm。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 406.1 | 機廂尺寸：門淨寬≧90cm、深度≧135cm。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 406.2 | 扶手：至少兩側高度75cm（若於小學下降10cm），應符合規範207規定。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 406.3 | 後視鏡： 距地85cm，寬度≧出入口淨寬、高度≧90cm，或懸掛式廣角鏡（寬30~35cm、高≧20cm）；若後側壁為不鏽鋼鏡面或類似材質得免設後視鏡。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 406.4 | 輪椅乘坐者操作盤：距口壁≧30、鏡壁≧20、鈕高85～120cm，有緊急通報器。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 406.5 | 按鈕：尺寸≧2cm、間距≧1cm，禁用觸摸式按鈕，數字顏色異於底板。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 406.6 | 點字標示：設於主操作盤按鈕左側。（30層以上建物，設於適當位置）（點字標示參照406.6）(★表避難層) |  |  |  |  |
|  | 17 | 406.7 | 語音系統：報知樓層數、行進方向、開關情形。 |  |  |  |  |
|  | 18 | 406.8 | ※集合住宅昇降機：門淨寬≧80cm、深度≧125cm，語音系統得增設開關。 |  |  |  |  |
| 設施 | 序 | 規範 | 勘檢標準 | 設置規定 | 設置符合 | 設置不符 | 備 註 |
| 八、廁所盥洗室 | 1 | 502.1&2 | 位置：無障礙通道可到達處。地面：堅硬、平整、防滑。(尤其潮溼時之防滑） |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 502.3 | 高差：無障礙通路進入廁所盥洗室無高差。（止水宜採截水溝） |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 503.1 | 入口引導：於適當位置設置指引。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 503.2 | 標誌：門或牆上設無障礙標誌；如門開方向同主走道，另設垂直牆面之標誌。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 902.1＆2 | 無障礙標誌：應符合圖902.1規定之比例；顏色：圖樣顏色與底色、標誌底色與壁面顏色明顯不同。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 504.1 | 淨空間﹕迴轉空間直徑≧150cm。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 504.2 | 橫拉門：淨寬度≧80cm、門把(距門邊6cm)、門檔（靠牆側、距門把3~5cm）。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 504.3 | 鏡子：鏡面底端距地面≦90cm、或設置傾斜鏡面。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 504.4 | 求助鈴：兩處-前緣往後15cm、上60cm處。-在前緣往前35cm、距地35cm處，且按鈕應明確標示。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 505.2 | 馬桶淨空間：馬桶至少一側邊淨空間≧75cm。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 505.3 | 馬桶型式高度：一般座式馬桶（除醫療、療養機構有特殊需求者外），不可有蓋。座位高度(離地面40~45cm)靠背(與馬桶座位淨距20cm、縱向長度24~30cm，離馬桶前緣42~48cm) |  |  |  |  |
|  | 12 | 505.4 | 馬桶沖水控制：沖水控制可為手動或自動。手動沖水控制(設於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10cm、馬桶座面上40cm處) |  |  |  |  |
|  | 13 | 505.5＆6 | 馬桶扶手：馬桶至少一側為可動扶手(前突前緣15cm)L型扶手(水平肢、垂直肢長度均≧70cm；垂直肢外緣與馬桶前緣距離27cm、水平肢離馬桶座面27cm) 配置：兩側扶手外緣距馬桶中心線均為35cm、扶手水平肢高度相等。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 505.1 | 小便器位置：如設於一般廁所內，應設置於廁所入口便捷處。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 506.2＆5＆A205.5.1 | 小便器空間：小便器前方無高差。小便器淨空間：便器中心線左右各50cm。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 506.3&4 | 小便器高度：突出端距地35～38cm；自動沖水；如手動，需在手可及之範圍。 |  |  |  |  |
|  | 17 | 506.6 ＆A205.5.1 | 小便器扶手： a.按506.6：小便器兩側及前方應設置扶手，－兩側垂直牆面扶手：兩側扶手中心線距離60cm，長度為55cm，扶手上緣距地面85cm。－前方ㄇ形形平行牆面扶手：扶手上緣距地面120cm、扶手中心線距離牆壁25cm 。 b.按A205.5.2：小便器兩側及前方應設置扶手，－兩側垂直牆面扶手：兩側扶手中心線距離60cm，長度為55cm，扶手上緣距地面128cm，扶手外緣距小便器突出端5cm。－前方平行牆面扶手：扶手上緣距地面118cm。 |  |  |  |  |
|  | 18 | 507.2&4 | 洗面盆空間：洗面盆前方無高差。洗面盆水龍頭：撥桿式、或自動感應式。 |  |  |  |  |
|  | 19 | 507.3＆A102.6 | 洗面盆高度：洗面盆上緣距地面≦85cm、洗面盆下面距面盆邊緣20㎝、地面65㎝範圍內應淨空，並符合膝蓋及腳趾淨容納空間規定。 |  |  |  |  |
|  | 20 | 507.5 | 洗面盆深度：洗面盆前方扶手與操作水龍頭距離≦45cm。 |  |  |  |  |
|  | 21 | 507.6 | 洗面盆扶手：洗面盆兩側及前方設置環繞扶手、扶手高於洗面盆邊緣1~3cm。 |  |  |  |  |
| 九、浴室 | 1 | 602.1&2 | 位置：浴室應設於無障礙通路可到達之處；地面：堅硬、平整、防滑。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 602.3 | 高差：進入浴室不得有高差，止水宜用截水溝。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 602.4 | 求助鈴：距地板面35~45㎝及90~120㎝各設一處求助鈴，且應明確標示。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 603.2 | 浴缸位置：浴缸前方無障礙空間，寬度≧浴缸寬度，深度≧80㎝。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 603.3 | 浴缸尺寸：長≦140㎝、外側距地高45㎝、底部止滑，兩側近上緣處設置扶手。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 603.4 | 浴缸扶手：側面牆壁應裝設水平及垂直扶手。水平扶手(上緣距浴缸底面75㎝，距出水側牆壁≦38㎝)垂直扶手(長度≧60㎝，與浴缸靠背側外緣距離70㎝) 出水側及對向牆壁皆應設置L型扶手(水平桿上緣距浴缸底面75㎝，垂直、水平部分之長度≧60㎝，且垂直部分距浴缸外緣≦10㎝) |  |  |  |  |
|  | 7 | 604.3.2 | 淋浴間座椅：尺寸(寬≧45㎝、深40㎝、距地面高度45㎝)座椅應防滑或前緣應略高於後緣（斜率約1/12） |  |  |  |  |
|  | 8 | 604.2 | 移位式淋浴間：尺寸長、寬皆≧90㎝；另前方淨空間長×寬≧120㎝×90㎝。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 604.3.3 | 移位式淋浴間扶手：兩側面牆壁應設置水平扶手(入口對向牆壁之水平扶手≧45㎝，扶手上緣距地板面75㎝)入口之牆壁近外緣處2側及座椅靠牆側應設置垂直扶手(長度≧60㎝) |  |  |  |  |
| 設施 | 序 | 規範 | 勘檢標準 | 設置規定 | 設置符合 | 設置不符 | 備 註 |
|  | 10 | 604.3.4 | 移位式淋浴間水龍頭位置：設於入口側面牆面之中心線左右各38㎝，且距地80~120㎝之區域。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 604.4.2 | 輪椅進入式淋浴間尺寸：長×寬≧150×80㎝；前方淨空間長×寬≧150㎝×80㎝。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 604.4.3 | 輪椅進入式淋浴間扶手：設置水平扶手範圍(除入口側及設置座椅側外之另兩面牆，扶手上緣距地板面75㎝)得不設置範圍(距地面75㎝、離牆角15㎝區域) 可動扶手(入口側邊座椅處，高度75㎝) |  |  |  |  |
|  | 13 | 604.4.4 | 輪椅進入式淋浴間水龍頭位置：設於入口對側牆壁。無座位者(距地面80~120㎝區域)；有座位者(距設座位之牆壁≦68㎝範圍) |  |  |  |  |
| 十、輪椅觀眾席位 | 1 | 701.1 | 地面：堅硬平整、防滑，且坡度≦1/50。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 702.2 | 數量：≦50設1，≦150設2，≦300設3，≦1000設4，≧2000，設5↑。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 703.1＆2 | 寬度：單一≧90cm、並排≧85cm。深度：≧120cm(前、後方進入)；≧150cm(僅可由側面進入) |  |  |  |  |
|  | 4 | 704.1 | 引導標誌：觀眾席主要入口處及沿路轉彎處。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 704.2 | 位置：於近逃生且有無障礙通路可易達處；並排席≧3，可前或後或左右入。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 704.3 | 視線：不得受阻礙，且地面高度與兩側一般觀眾席相同。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 704.4 | 陪伴者座椅：輪椅觀眾席位鄰近至少留有1個。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 705.5 | 欄杆：高度75cm。(座位前地面有高差時應設置) |  |  |  |  |
| 十一停車空間 | 1 | 802 | 位置：應設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙昇降機之便捷處。 |  |  |  | 設置情形： |
|  | 2 | 803.1 | 入口引導：車道入口處及沿路轉彎處。 |  |  |  | □ˇ□○ |
|  | 3 | 803.2 | 車位豎立標誌：車位旁，具夜光效果，尺寸≧40×40cm，下缘高190～200cm。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 803.3 | 車位地面標誌：標誌圖尺寸≧90×90cm；停車格為藍框，下車區為白色斜線。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 803.4 | 停車位地面：堅硬、平整、防滑可供輪椅行進，高低差≦0.5cm，坡度≦1/50。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 804 | 停車位尺寸：長≧600cm、寬≧200cm、下車區（得共用）寬≧150cm。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 805 | 機車位長度≧220cm，寬度≧225cm；地面標誌圖尺寸≧90×90cm。 |  |  |  |  |

- 本表僅條列式摘錄，依規定應設置無障礙之基地、場所、建築物及建築環境，皆應符合無障礙法令及設計規範。